## Slide 1
提案手法 ― ２層の仕組み
知覚層(SELD＋SDE)
8クラスの検出・方向・距離を0.1秒ごとに推定
▼
通知層(3役割) ― 最接近の予測で出し分け
近距離：このまま進むと約1m以内・2.5秒以内に到達 … 4フレーム連続
中距離：約2m以内・4秒以内 … 4フレーム連続
遠距離：横を通り過ぎるだけの対象は鳴らさない
※ 既に1.5m/3.2m以内なら距離だけでも鳴らす(保険・2フレーム連続)
対象は車・キックボード・バイク。サイレン等5クラスは距離を使わず検出したら通知
▼
首元振動デバイス
方向 × 振動でユーザに伝える
全部鳴らすと使えない → 通知の頻度そのものを設計対象に
同じ「近づいてくる」でも、鳴らすべき相手は片方だけ
横を通り過ぎる → 鳴らさない
方位が横に流れる
最接近
正面に来る → 至近警告
方位が変わらないまま近づく
歩行者
点線の円＝保険として残した距離しきい値(1.5m / 3.2m)
船の見張りと同じ原理 ― 方位が変わらず近づく相手が危ない
※「変わらない」の許容幅は固定値ではなく距離と速さで決まる
（時速50kmの車なら 20m先で毎秒2度以内 / 10m先で毎秒8度以内）