## Slide 1
①すり抜けと対向を、どう区別するか
装着者から見た「方向」の変わり方
装着者
対向型
方位が変わらない
すり抜け型
方位が速く変わる
判定は毎フレーム、直近0.5秒の方位の傾きで行う（最接近がいつかは知らない）
救済ルートを1本足した
1
方位がほとんど変わらない
|dθ/dt| ≤ 0.10 rad/s
2
距離が縮んでいる
頑健な傾きがマイナス
3
15m以内にいる
距離ゲート
船の衝突回避と同じ原則(CBDR)。
方位が変わらないまま近づいてくる相手は、衝突コースに
いると判断。
なぜ15mで切るのか
方位の変化率は距離の2乗に反比例。遠くをまっすぐ通り過ぎる安全な車も「方位が変わらない」ように見えるため、距離で切らないと遠い車まで強い警告になる。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 2
①その結果
車を「対向型」と「すり抜け型」に分けて、比較。
どんな車か
型
件数
前
今
危ない(1.5m以内)
対向
460
強い警告 81%
90%
危ない(1.5m以内)
すり抜け
43
強い警告 77%
93%
鳴らすべきでない(3.2m超)
対向
52
黙れた 33%
71%
鳴らすべきでない(3.2m超)
すり抜け
501
黙れた 62%
64%
結果
危ない車には強く鳴るようになり、鳴らすべきでない対向車では黙るようになった。
弱点
すり抜けていく安全な車での無駄鳴りは、62→64%と
ほぼ改善していない。
※
※型の分け方＝正解の軌跡で、最接近の2.5〜1.5秒前の方位変化率が 0.10 rad/s 未満なら対向型、以上ならすり抜け型。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告