## Slide 1
どこで、どんな条件で録るのか
場所を変えないと録れない音があり、天候の条件も決めてある。
6か所を回る
静かな道(交通量の少ない住宅路)
交通量の多い道(車・バイク)
繁華街(雑踏＝鳴ってはいけない場面)
工事現場の近く(高い騒音)
見通しの悪い角(塀のある交差点)
実在の踏切(時刻表どおり＝確実)
録るときのルール
中止の基準 : 風速3m/sを超える日と雨の日は録らない
装着 :ヘルメット。静止で統一、歩行対比だけ歩行。
録音設定 : 家で全部固定。現地で押すのは録音ボタンのみ。
記録 : 1件ごとに向き・車種・速度・横距離をスマホに手打ち
記録方法
速度：徐行〜約30km/h
歩道
車
横距離 2.0〜3.2m(鳴るべき車) / 5〜15m(鳴ってはいけない車)
装着者(頭上に4方向マイク)
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告