## Slide 1
2026 夏ゼミ ・ 中間発表
SELDモデルを用いた
難聴歩行者向け屋外危険音
通知システムの構築
B4 松本 鋭
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
1 / 19

## Slide 2
BACKGROUND
研究背景 — 歩行者の安全は聴覚に支えられている
■ 歩行者は接近車・サイレン・踏切などの危険察知を聴覚に依存している
■ 難聴者はその情報が欠落し、屋外歩行の事故リスクが高い
・イヤホン歩行者・高齢者にも共通する課題
■ 機械の耳は疲れず全方位を常時監視でき、可聴域の外の信号も扱える →「耳の代わり」にとどまらない支援まで狙える
前方視野
ユーザー
サイレン（前方も対象）
緊急車両
車・バイク
キックボード
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
2 / 19

## Slide 3
OBJECTIVE
研究目的 — 種類・方向・距離を、危険度に変えて届ける
検出対象＝8クラス
サイレン（救急・パト・消防）／クラクション／バック音／自転車ベル／車（EV・大型含む）／踏切＋列車／キックボード／バイク
伝え方
音の種類・方向・距離を推定し、危険度3段階（至近警告／注意／抑制）を将来的には首元の振動で伝える構成を想定。行動の判断は本人に委ねる
前提
視覚は健常と仮定。検出・通知は全方位——絞るのは方向でなく「視覚で代替できる情報」。前方でも音でしか得られない情報（サイレン・踏切警報・EV）は対象。第1対象は難聴者
このシステムができること
危険音の種類・方向・距離を同時に推定し、安全な車は鳴らさず、危険な接近だけを3段階で通知する（提示は首元振動を将来構想）。音源仕様は日本の法規・省令・実測研究に根拠を持たせている
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
3 / 19

## Slide 4
PRELIMINARIES
SELDとは — 画像でいう物体検出の、音・方向版
SELD（Sound Event Localization and Detection）＝音の種類と時間と方向を、複数の音源について同時に当てるタスク
時間 →
車
サイレン
自転車ベル
SED：「今、何が鳴っているか」（種類×時間）
右斜め前 30°
前
SSL：「どっちから鳴っているか」（方位・仰角）
本研究はここに音源距離推定（SDE）を拡張し、種類＋方向＋距離の同時推定にする
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
4 / 19

## Slide 5
RELATED WORK 1/2
PSELDNets（2024）— SELDの基盤モデル
■ 大規模合成データで事前学習したSELD基盤モデル（1,167時間・170クラス、主要3データセットでSOTA）
■ 省データ適応手法 AdapterBit を導入
■ 出力は multi-ACCDOA（同一クラス最大3つ同時検出）
■ 本研究はこの基盤に距離推定ヘッドを拡張し、屋外・移動音源・8クラスへ応用
大規模合成データ
1,167時間 170クラス
事前学習
SELD 基盤モデル
少データ適応
(AdapterBit)
本研究
屋外・移動音源 8クラス
＋距離ヘッド
出力ヘッド（multi-ACCDOA）
x
y
z
距離
方向(x,y,z)に距離の1軸を追加。 SELD部分は等価性テストで不変を担保
基盤モデルの転移＋距離ヘッド拡張（黄＝本研究の追加）
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
5 / 19

## Slide 6
RELATED WORK 2/2
DynamicSound（2026）— 屋外音響の物理シミュレータ
■ 室内RIRツールの限界を屋外向けに解いたオープンソース
■ 自由音場・任意マイクアレイ・音源の連続3D移動
■ 屋外物理を明示的にモデル化：伝搬遅延・ドップラー・距離減衰・大気吸収・一次反射
移動する音源（3D・連続）
伝搬遅延
ドップラー
距離減衰
大気吸収
地面
一次反射
4chマイクアレイ
それでも残る空白＝本研究の位置
歩行者装着 × 複数危険クラス同時 × 距離までを屋外で扱った研究は調査した範囲で見当たらない。分業型（分類CNN＋信号処理DOA）は複数音源の同時発生で対応付けが壊れやすい → 同時推定型SELDを採用
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
6 / 19

## Slide 7
PROPOSED METHOD 1/2
提案手法 — 合成データで学習を成立させる
物理シミュレーション
伝搬遅延／ドップラー／距離減衰／大気吸収／地面反射を自作実装（物理検証済み）
4ch音＋方向・距離ラベル
同一経路から同時に出力（FOA）。生成誤差ゼロの教師ラベル（シミュレータ内部基準・実世界とのモデル化誤差は残る）
学習・評価
PSELDNetsをファインチューニング。学習10,200＋評価1,800クリップ
■ なぜ合成か：① 屋外・歩行者視点・距離つきの学習データが調査した範囲で存在しない ② 物理を自分で持てば1つずつ外せる＝ablationができる土俵になる
■ 音源の音量・周波数は日本の法規・省令・実測研究で出典を層別管理（規則値と設計値を混同しない）
■ 空間手がかりが理想的過ぎる限界 → 9月に実録で検証（測定方法は後述）
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
7 / 19

## Slide 8
PROPOSED METHOD 2/2
2層の仕組み — 推定距離で「いつ・どの強さで」を決める
知覚層（SELD＋SDE）
8クラスの検出・方向・距離を0.1秒ごとに推定
▼
通知層（規則v3.4）— 推定距離で出し分け
至近警告 推定距離≤1.5mが2フレーム連続（同一物体は方位連結±60°の近似）
注意 ≤3.0m 抑制 >3.2m＝安全な車は鳴らさない
▼
首元振動デバイス（今後）
方向×振動でユーザに伝える
知覚層が「何が・どこから・どれだけ近くに」を推定し、通知層が「いつ・どの強さで」伝えるかを決める
≤1.5m 至近警告
≤3.0m 注意
>3.2m 抑制
全部鳴らすと使えない → 通知の頻度そのものを設計対象に
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
8 / 19

## Slide 9
VALIDATION SETUP
検証の前に — データセットと評価手順
区分 | 中身 | 本研究での役割
事前学習 | 1,167時間・170クラス（PSELDNets付属） | 出発点の基盤モデル（既存を利用）
学習（微調整） | 本研究の合成10,200クリップ（8クラス・約28時間） | 距離ヘッド込みで全体をファインチューニング
検証 | 学習と同一方式の別クリップ | モデル選択・通知閾値の決定（発表数値には不使用）
評価 | 同一設計・新乱数の1,800クリップ（学習・検証に未使用） | 最終結果の測定 — 1回だけ採点
基準を先に決める → 未使用データを新たに生成 → 1回だけ評価 ＝ 答案を見てから基準を変えられない手順
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
9 / 19

## Slide 10
RESULTS 1/2
検証 — 8クラスの検出・方向・距離
評価データ：学習に未使用の1,800クリップ（合成・種類/方向/距離の正解つき）で1回だけ評価
クラス | 検出率（可聴フレーム） | 方向誤差（中央値）
サイレン（救急・パト・消防） | 99.5% | 3.2°
クラクション | 99.2% | 2.2°
バック音 | 97.2% | 5.1°
自転車ベル | 97.6% | 4.1°
車（EV・大型含む） | 99.4% | 2.0°
踏切・列車 | 100.0% | 3.5°
キックボード | 97.3% | 1.0°
バイク | 99.8% | 1.0°
距離推定（車）
至近（≤5m）の 中央絶対誤差
0.21m
静音EVだけの場面でも検出率 99.0%
可聴フレーム＝背景騒音に対してSNR≥0dBの区間。検出率はその全フレームに対する割合、方向誤差は全検出の中央値
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
10 / 19

## Slide 11
RESULTS 2/2
検証 — 遠方の危険への「気づき」を距離で測る
0m
100m
200m
300m
歩行者
中央 208m
p90 279m
最大 303m
サイレン初検知距離（100〜300mの遠方配置・未検知ゼロ・開発評価セット）— 常時監視による早期の気づきを距離で定量化
通知層（車）
1.5m以内まで近づく車に至近警告が出た割合 69.9%
3.2mより遠い車を鳴らさなかった割合 90.4%
安全な車への誤った至近警告 1.3%
静音の脅威にも
1.5m以内まで近づくキックボード
への至近警告 88.7%
可聴域の外へ
40kHz超音波の検出系を実装
（仮定受信機・設計音圧の合成試験で10m・実機は9月確認）
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
11 / 19

## Slide 12
DESIGN UPDATE
通知設計の改良 — 「どこまで近づくか」を予測して鳴らす
問題：距離だけで鳴らすと、速い相手ほど余裕が消える
時速50kmの車では、安全境界を越えてから最接近まで約0.2秒しかない
試して失敗した案：接近速度から到達時間で鳴らす
「近づいているか」しか見ないため、横をすれ違うだけの車にも鳴った。安全な相手への抑制が崩壊した
→ 速度だけでは足りない。進行方向が要る
採用：このまま進むと「どこまで」近づくかを解く
距離の縮み方と方位の振れ方から最接近の距離と時刻を求め、正面に来る相手だけ早く鳴らす
近距離では従来の距離判定を保険として残す
歩行者
正面に来る → 鳴らす
横を通り過ぎる → 鳴らさない
どちらも「近づいて」はいる。区別できるのは最接近の予測だけ
通知から最接近までの余裕（中央値） 0.20秒 → 1.50秒 ／ 余裕が2.5秒以上あった割合 4.1% → 26.1%
同時に至近への到達 +1.0pt・注意への到達 +5.2pt。代償として安全な相手への抑制 −3.3pt（早く鳴らすことと余計に鳴らさないことは両立しない）
同一の推定結果に対し通知規則だけを差し替えた比較（合成データ・検証用分割）。しきい値は検証データを2つに割り、片方で選んでもう片方で採点して決定
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
12 / 19

## Slide 13
NEXT 1/2
今後の方針① — 物理ablationで問いに答える（9月）
動機：どの物理要因が、どの誤り（見逃し／誤通知／方向外れ）を生むのかを分離する
規模
物理を1つだけ外した版 ×4（ドップラー・大気吸収・幾何減衰・地面反射）
測り方
各版を同一の評価セット＋実環境録音の共通土俵で採点 → 落ちた分＝その物理の大事さ
位置づけ
「合成データのどの物理が実環境性能に必要か」という問いに、切り分け実験で直接答える
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
13 / 19

## Slide 14
NEXT 2/2
今後の方針② — 実録評価の測定方法（9月）
走行車20・弱点20（EV/発進/自転車/見通し不良）・キックボード20。速度×横距離×左右を散らし、幾何を合成シナリオに揃える
① 統制録音
踏切8＋バック音の統制4＋機会枠8。サイレン・クラクションは遭遇したら他を中断して最優先記録
② 固定・機会
静穏・繁華街・雨上がり・風 計20本＋連続録音100分。誤警告率／時の実世界試験
③ 負例
■ 機材：4ch FOAマイク（Zoom H3-VR・レンタル）・96kHz・風防。テイク前に方位校正音＋騒音計LAeqを記録
■ 注釈（車種・目視速度・横距離・風速・LAeq）を正解として同じモデル・同じ通知閾値で比較（正解は実録注釈の粒度・計100本＋静止/歩行対比20本＝計画値）
サイレンはスピーカ再生で測らない（設計判断）
緊急車両との誤認リスクに加え、規定音圧90–120dB@20mに市販スピーカでは届かず「近くの偽物」を測ることになる → 機会捕捉が正しい測定法
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
14 / 19

## Slide 15
LIMITATIONS
正直な限界
実録
実環境は未検証。これから実録で測るが、測れるのは「胸部装着・実環境での通知性能」までにとどまる
至近
車の至近帯は安全上そもそも再現できない — 至近警告の実環境確認は自転車・キックボードでの部分検証にとどまる
指標
総合SELDスコアは事前基準に僅差で未達。実録ではフレーム単位の正解位置が得られないため、実測のSELDスコアは出さない（通知評価と幾何近似の誤差のみ）
通知
接近方向を見る改良で余裕時間は伸びたが、安全な相手への抑制は下がる。早く鳴らすことと余計に鳴らさないことは両立しない
学習
キックボードの高騒音下検出は他クラスより低い — 距離重視の学習とのトレードオフが残る
設計
上限実験では、余裕時間の頭打ちの主因は距離推定の精度と複数音源の追跡（同一物体の判定は方位の連続性による近似にとどまる）
限界は「どのケースが・何台・なぜ」まで個票で分解済み。測れないものは測れないと先に宣言してから実録の収録に入る。
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
15 / 19

## Slide 16
SUMMARY
まとめ
■ 屋外の危険音クラスを対象に、距離つきSELDを日本準拠の合成データで構築し、学習に未使用の評価データで性能を確認（事前設定の目標をおおむね達成）
■ 通知層が段階的に出し分け — 至近への警告・安全な車の抑制・静かなキックボードへの警告をいずれも確認。さらに最接近の予測で鳴らす設計に改め、速い相手ほど余裕が縮む弱点を緩和（数値は検証のページ。すべて合成データでの評価）
■ 遠方サイレンの初検知距離を定量化（開発評価）・超音波帯の検出系も実装（合成試験）
■ 次：実環境録音——静止条件を全ablation版の共通試験、歩行条件は別枠で評価——で「どの物理が必要か」と「実環境でどれだけ落ちるか」を測る
■ あわせて距離推定の精度向上を目標に加える — 上限実験から、通知の余裕時間を伸ばす鍵がそこにあると分かったため
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
16 / 19

## Slide 17
REFERENCES
参考文献
[1] J. Hu et al., "PSELDNets: Pre-trained Neural Networks on Large-scale Synthetic Datasets for Sound Event Localization and Detection," arXiv:2411.06399, 2024.
[2] L. Barbisan et al., "DynamicSound simulator for simulating moving sources and microphone arrays," arXiv:2601.15433, 2026.
[3] E. Fonseca et al., "FSD50K: An Open Dataset of Human-Labeled Sound Events," IEEE/ACM TASLP, 2022.
[4] K. Shimada et al., "Ensemble of ACCDOA- and EINV2-based Systems…," DCASE2021 Challenge, 2021.
[5] Q. Wang et al., "A Four-Stage Data Augmentation Approach to ResNet-Conformer Based Acoustic Modeling…," IEEE/ACM TASLP, 2023.
[6] DCASE2024 Challenge Task 3: Sound Event Localization and Detection with Source Distance Estimation.
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
17 / 19

## Slide 18
APPENDIX A
付録 — 評価指標
指標 | 意味
ER ↓ | 検出のミス率：正解と比べて何割ミスがあるか
F値 ↑ | 検出の正確さ：誤検出の少なさと見逃しの少なさのバランス
LE_CD ↓ | 定位の誤差：正解と比べて何度ズレているか
LR_CD ↑ | 定位の検出率：方向まで含めて正確に検出できた割合
SELDスコア ↓ | 上記4つの統合：{ ER＋(1−F)＋LE/180＋(1−LR) } / 4
距離・通知は別指標：至近≤5mの中央絶対誤差／危険度3段階の到達・抑制・誤警告率（車＝トラック単位）。
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
18 / 19

## Slide 19
APPENDIX B
付録 — 確定評価の仕組み
■ 確定評価セット：検証セットと同一設計・新乱数・未使用フォールドの1,800本。生成前に計画をコミット（事前登録）し、推論・採点は1回だけ
■ 開発値と確定値の乖離は全指標±2pt以内 ＝ 同一生成方式の未知シードへ汎化している直接証拠（実環境への汎化は9月に検証）
■ 採点系の検証：採点スクリプトは単体テストと独立実装の突き合わせで検証済み。通知ルールの同一物体連続性（±60°連結）もこの過程で追加された
■ 失敗ケースは個票監査で全数分類（至近警告に届かなかった重大車153台の内訳まで記録）
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
19 / 19