## Slide 1
B4 松本 鋭
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
データ解析ゼミ

## Slide 2
あああああ
ああああああ
近況報告
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 3
検出対象 : ８クラス
サイレン(救急車・パトカー・消防車) / クラクション / バック音 / 自転車ベル /
車の走行音(EV・大型含む) / 踏切 / キックボード / バイク
伝え方
音の種類・方向・距離を推定し、危険度3段階(至近警告 / 注意 / 抑制)を
将来的には首元の振動で伝える構成を想定。行動の判断は本人に委ねる。
本研究の範囲
音から危険度を判定し、首元の振動で伝えるまで。デバイス試作は実録評価の後。
前提
視覚は健常と仮定。第1対象は難聴者(後にイヤホンを装着している歩行者や
高齢者へと拡張可能)。
研究目的 ― 難聴者の屋外歩行を音で支援する
危険音の種類・方向・距離を同時に推定し、安全な車は鳴らさず、危険な接近だけを3段階で通知する
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 4
提案手法① — 2層の構成
音を聞いて「何が・どこに」を出す層と、それを「いつ・どの強さで伝えるか」に変える層に分ける
入力：FOA 4ch
知覚層(SELD＋SDE)
8クラスの検出・方向・距離を0.1秒ごとに推定
出す情報
種類 ・ 方位 ・ 距離
本研究で距離の出力を1軸追加
通知層(3段階)
このまま進むとどこまで近づくかを予測し、
至近警告 / 注意 / 抑制に振り分ける
出す情報
至近警告 ・ 注意 ・ 抑制
本研究の中核
首元振動デバイス
鳴る位置で方向を、鳴り方で危険度を伝える
出す情報
首元の振動
構想・未実装
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: 予測最接近距離は直前５フレームが必要。指定距離は３０ｍが限界
船や航空の衝突判定で使われる CBDRを採用
距離を使わない5クラス ──→ 検出したら鳴らす（終わり）
距離を使う3クラス
├ 予測が計算できる？（直近5フレーム連続で距離あり・30m以内・まだ最接近前・止まっていない）
│ ├ Yes → 最接近≤2.0m かつ 4秒以内 が0.4秒続けば「中」
│ │ さらに ≤1.0m かつ 2.5秒以内 が0.4秒続けば「強」
│ └ No → 予測列は使えない
└ 保険（予測の成否と無関係に常に走る）（直前２フレーム3.2m / 1.5mだったら鳴らす）
推定距離 ≤3.2m が0.2秒 → 中
推定距離 ≤1.5m が0.2秒 → 強
最後に：中のエピソード内に強があれば、強として1回鳴らす
① 直近0.5秒（5フレーム）を見て、2つの変化を測る
距離がどれくらいの速さで縮んでいるか
方角がどれくらいの速さで振れているか
② その2つから「最接近」を解く
距離が縮んでいるのに方角がほとんど振れない → 真っ直ぐこっちに来ている → 最接近はほぼ0メートル
距離が縮んでいて方角がぐんぐん振れる → 横を通る → 最接近はその横距離
③ 2つの条件を両方満たしたら鳴らす
段階 条件 何フレーム続いたら
至近警告最接近が 1.0m以内 かつ 2.5秒以内に到達4フレーム（0.4秒）
注意最接近が 2.0m以内 かつ 4.0秒以内に到達4フレーム
④ これとは別に、昔からの保険が並行して動いている
段階 条件 何フレーム
至近警告いま測った距離が 1.5m以内2フレーム（0.2秒）
注意いま測った距離が 3.2m以内2フレーム
1.5m / 3.2m … 危険度の定義であり、保険のしきい値。1.5mは改正道交法の側方間隔から借用
2.5秒 / 4.0秒 … 文献に裏付けあり（AASHTOの反応時間 / Vogel 2003のTTC<4秒）。ただし2.5秒は車を運転中の人の値なので「理想線」扱い
1.0m / 2.0m … 私が探索で決めた設計値で、外部根拠はありません。危険度の定義(1.5m)より厳しくしてあります

## Slide 5
提案手法② — 通知層(最接近の予測で出し分け)
距離のしきい値ではなく、このまま進むとどこまで近づくか(最接近)を予測して段階を決める
至近警告 : 予測最接近1.0m以内・2.5秒以内が4フレーム
注意 : 予測最接近2.0m以内・4.0秒以内が4フレーム
抑制 : 横を通り過ぎるだけの対象は鳴らさない
※ 予測が出せないときの保険
推定距離 1.5m(至近警告) / 3.2m(注意)を切ったら
2フレームで通知
※ 距離を使うのは車の走行音・キックボード・バイクの
3クラス(サイレンなど他5クラスは検出したら即通知)
同じ「近づく」でも、鳴らすのは片方だけ
横を通り過ぎる → 鳴らさない
方位が横に流れる
最接近
正面に来る → 至近警告
方位が変わらないまま近づく
歩行者
点線の円 ＝ 距離しきい値(保険)
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: 検出の定義は？
フレーム単位で、方位が20度以内なら一致とみなします（DCASE標準）。音を見つけただけでは正解になりません。方向も合っている必要があります。
何を当てたら正解か
3つ全部が揃って初めて1件です。
① フレーム単位で、その時刻に鳴っていると報告している
② クラスが合っている（サイレンをサイレンと言えている）
③ 方位が20度以内
車の検出率
SNR 0〜2dB94%
SNR −2〜0dB50%
シーン種別 住宅40% ／ 生活道路40% ／ 幹線20%
↓ これが車の台数を決める
車の台数 0台18% ／ 1台47% ／ 2台23% ／ 3台12%
警告音の数 0個45% ／ 1個40% ／ 2個15%
なぜ既存のSELDは室内のものが多いのか。 正解ラベルが屋外では作れない、ベンチマークが室内で作られた
「1.5m の根拠は？」
改正道交法（2026年4月施行）の、車が自転車を追い越すときの側方間隔「1.0〜1.5m目安」を借用しています。
「3.2m の根拠は？」
外部の根拠はありません。合成データの層別の上限が3mで、境界でぶれないように0.2m足した設計値です。
「2.5秒の根拠は？」
AASHTO Green Book の知覚反応時間です。全ドライバーの90パーセンタイルを上回る値で、一次データは Johansson & Rumar（1971）。車載の前方衝突警報もTTC 2.6秒で同程度です。
「4秒の根拠は？」
Vogel（2003）です。TTCが4秒を切ると危険な状況とされています。TTCは衝突までの時間。
TTC ＝ 距離 ÷ 近づく速さ
20m先の車が秒速10mで近づいているなら、TTC = 2秒。
「1.0m / 2.0m はどう決めたんですか？」
検証データでの探索です。通知の閾値の決定。時間のほうは文献から、距離のほうは探索から決めています。

## Slide 6
①狭いところをすり抜けていく車と対向してくる車が、同じ至近警告になって区別できないのではないか。
方位の変化率で区別する仕組みを実装。
②振動による方向指示のデバイスは、全盲や弱視の方向けの製品やノウハウもいろいろあるため、参考になるかもしれない。
先行研究を調べ、首元は4〜6方向が現実的。
③前方を検出対象外としているが、研究上はとりあえず全方位録ってみるでいいのでは。
記録紙に前方の欄を追加。
④振動デバイスを一から作るとハードルが高そう。Joy-conとUnityとかで簡単に作ってみてもいいかもしれない。
自身のSwitchのJoy-conを用いてUnityで作成し、振動成功。
夏ゼミの振り返り
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 7
①すり抜けと対向を、どう区別するか
装着者から見た「方向」の変わり方
装着者
対向型
方位が変わらない
すり抜け型
方位が速く変わる
判定に使うのは、最接近の2.5〜1.5秒前の区間
救済ルートを1本足した
1
方位がほとんど変わらない
|dθ/dt| ≤ 0.10 rad/s
2
距離が縮んでいる
頑健な傾きがマイナス
3
15m以内にいる
距離ゲート
船の衝突回避と同じ原則。
方位が変わらないまま近づいてくる相手は、衝突コースにいると判断。
なぜ15mで切るのか
方位の変化率は距離の2乗に反比例します。遠くをまっすぐ通り過ぎる安全な車も「方位が変わらない」ように見えるので、距離で切らないと遠い車まで強い警告になります。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: 救済ルート、次の3つが4フレーム続いたら、強い警告の候補として救い上げます。

## Slide 8
①その結果
車を「対向型」と「すり抜け型」に分けて、前の版と比較。
どんな車か
型
件数
前
今
危ない（1.5m以内）
対向
460
強い警告 81%
90%
危ない（1.5m以内）
すり抜け
43
強い警告 77%
93%
鳴らすべきでない（3.2m超）
対向
52
黙れた 33%
71%
鳴らすべきでない（3.2m超）
すり抜け
501
黙れた 62%
64%
結果
危ない車には強く鳴るようになり、鳴らすべきでない対向車では黙るようになった。
弱点
すり抜けていく安全な車での無駄鳴りは、62→64%と
ほぼ改善していない。
※合成データ・調整用の新しい検証セット(1,800本)での値。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 9
②③触覚の先行調査と前方の記録
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
② 触覚で方向は、どこまで伝わるのか
腰の振動ベルトで測った先行研究の値(bioRxiv 2021)
並べ方
方向を当てられた割合
8個・間隔 107mm
98%
12個・間隔 72mm
74%
間隔が狭くなると急に落ちる
首回りは35〜40cmしかないので、8方向にすると
間隔45〜50mm。
これは腰で74%に落ちた間隔より狭く、首は腰より鈍い。
→ 首元は4〜6方向が現実的
③ 前方も記録する
変えるのは記録紙だけ
前方のイベントも1行書く。
採点では既定で除外する
別の列に入れて別集計。前提として前方は
通知の対象外。
実録110本の内訳は動かさない
録る前に決めた配分はそのまま。
録らなければ二度と取れない
解析の段階なら後から外せるが、
録音は撮り直せない
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 10
④触覚デモを動かした
実機で振動
使ったもの：SwitchのJoy-conとUnity 6.6
鳴らす中身：本物のモデル出力5本と、
自作した歩道のシナリオ28本
伝え方：強＝4連打 / 中＝2発 / 警告音＝1発
この先に作る首元デバイス(構想)
首
歩く向き(前)
振動子5個＋4chマイクを同じバンドに載せる
鳴っている位置で方向を、鳴り方で危険度を伝えます。
マイクと振動子を同じバンドに載せるので、「マイクから見た右」と「体から見た右」が一致します。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
3つの震え方 実際の長さと間隔
強
至近警告
中
注意
警告
サイレン等
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 11
④同じ場面で、鳴る車と鳴らない車
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
助言通りJoy-conとUnityで作り、実機で振動した。例として、1本のクリップの中に、鳴る車と鳴らない車が両方入っている。
使ったもの
伝え方
SwitchのJoy-conとUnity 6.6
強＝4連打 / 中＝2発 / 警告音＝単発のパルス
0s
2s
4s
6s
8s
10s
車① 正面から来る
横1.0m・30km/h
注意(中)
至近警告(強)
最接近 1.0m
車② 後ろから追い越す
横4.5m・40km/h
抑制（鳴らさない）
最接近 4.5m
振動
4.0s に最初の振動
最接近の 2.0 秒前
車①：正面から来る車
方位が変わらないまま近づくので、最接近の2秒前に強く鳴る。
車②：後ろから追い越す車
横4.5mを通り過ぎるだけなので、一度も鳴らない。
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 12
どんな音を、どれだけ録るのか
検出対象の8種類を、屋外で計210クリップ分録音。
サイレン
クラクション
バック音
自転車ベル
車
踏切・列車
キックボード
バイク
区分
本数
中身
A 走行車
20
横2.0〜3.2mを10本(うち後方から6本以上) / 横5.0〜15mを10本
B 弱点
20
EV・HVの接近5 / 停車 → 発進5 / 自転車の至近通過5 / 見通し不良の角5
C 負例
20
静穏6 / 繁華街・工事6 / 雨上がり4 / 風あり4 ＝ 鳴ってはいけない場面
D 固定・機会
20
実在の踏切8 / バック音の統制4 / サイレン等の遭遇待ち8
E キックボード
20
横1.0 / 1.2 / 1.5m × 速度2段 × 左右＝12 / 後方4 / 前方4
F バイク
10
交通量の多い道での待ち受け録音
歩行対比
100
5条件×10反復を、止まって録る / 歩いて録るの対で比較
これに加えて、鳴ってはいけない場面の連続録音を100分以上。「1時間あたり何回の誤警告か」を出すために必要。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 13
どこで、どんな条件で録るのか
場所を変えないと録れない音があり、天候の条件も決めてある。
6か所を回る
静かな道(交通量の少ない住宅路)
交通量の多い道(車・バイク)
繁華街(雑踏＝鳴ってはいけない場面)
工事現場の近く(高い騒音)
見通しの悪い角(塀のある交差点)
実在の踏切(時刻表どおり＝確実)
録るときのルール
中止の基準 : 風速3m/sを超える日と雨の日は録らない
装着 : ヘルメットに装着。全テイク静止で統一。
録音設定 : 家で全部固定し、現地で押すのは録音ボタンのみ
記録 : 1テイクごとに車種・速度・横距離・騒音計の値を紙に書く
記録方法
速度：徐行〜約30km/h
歩道
車
横距離 2.0〜3.2m(鳴るべき車) / 5〜15m(鳴ってはいけない車)
装着者(頭上に4方向マイク)
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 14
収録の流れ
1地点あたり6つの手順。この骨格は全210回で共通。
① 前日
15分
設定を家で
全部固定する
›
② 到着
2分
定位置に立つ
›
③ 儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
›
④ 本番
20〜30秒 × n
無言。
1通過＝1テイク
›
⑤ 直後
30秒
5秒数えてから
声で記録
›
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
③ 儀式の中身
1
手拍子を1回
録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒
何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ
マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
↻ 通るたびに繰り返す
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 15
機材購入の相談
購入をお願いしたい品目
Zoom H3-VR(4方向マイク)
本体。右の条件を満たす唯一の機種
騒音計(平均音量が出るもの)
学内でお借りできれば購入は不要
小物(ヘルメット・変換金具ほか)
自費でもまかなえる範囲
この機種を選んだ理由
上下を含む4方向で録れる
ステレオでは高さの軸が無く、学習データと形式が合わない。
96kHzで録れる
バックする車が出す40kHzの超音波を、同じ録音で拾うため。
音量の自動調整をoffにできる
録音中に変わると、何デシベルだったかを計算できない。
身に着けて持ち歩ける重さ
6か所を歩いて回る。公道では三脚を立てない方針。
マイクが較正済み
自作だと、誤差がモデルのせいかマイクのせいか分からない。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: ✖なし
最後に 「実際、イヤホンをした歩行者の事故では、事故の29%が警告音は鳴っていたのに気づくことができませんでした。また、静音EVやバックしてくる車は、健聴者でも気づけない場面があると考えるため、そこで機械の耳なら、人に聞こえにくい音まで含めて先に気づけるようになると考えています。」 を追加。 出典は 「米国のInjury Prevention誌(インジュリィ・プリヴェンション)に載った調査で、2004年から2011年の116件で、うち70%が死亡、55%が列車との事故でした」

## Slide 16
まとめ
Sssssssssssss
Sssssssssssss
Ssssssssssss
Sssssssssss
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
Notes: 読むと40秒はかかる。
なぜ110本なのか
1回の収録で回れる量から枠を決めた。
A走行車 caution 10 ＋ safe 10 = 20 ← 帯を2つに割ったら偶数が要る
B弱点 EV5 ＋ 発進5 ＋ 自転車5 ＋ 見通し5 = 20 ← 項目を4つ並べたら20になった
C負例 静穏6 ＋ 繁華街6 ＋ 雨上がり4 ＋ 風4 = 20 ← 条件を4つ並べたら20になった
D固定・機会 踏切8 ＋ バック4 ＋ 機会8 = 20 ← 埋めたら20になった
Eキック 横3×速度2×左右=12 ＋ 後方4 ＋ 前方4 = 20 ← これだけ幾何から必然
Fバイク 10 交通量路での待ち受け
Q.聴力の程度や補聴器の有無で必要な通知は変わりませんか？ 変わると考えています。現段階では音を触覚へ変換する情報処理を作っており、通知強度・頻度・対象音などの個人最適化は当事者評価後の課題です。
A2 補聴器や人工内耳を使っている人には不要では
補聴器は音量を上げますが、方向は補いません。むしろ両耳の手がかりが崩れて方向が分かりにくくなることがあります。本研究は方向を別経路で渡します。 ⚠️ 補聴器利用者での検証はしていません。
E1 精度は
合成データの上で、検出率97〜100%、方向誤差中央1〜5度、至近5m以内の距離が中央絶対誤差0.21m、総合F値**91.3%**です。 ただし実環境ではまだ測っていません。（数字を言ったら必ずこれで閉じる）
E4 弱いところは
高騒音（車はSNR 0dB付近で50%に落ちます。警告音は−10dBでも8割以上持ちます）、複数音源（2台なら69.7%、3台そろうと34.8%）、同一物体の対応付け（取り違え37件、うち安全な車に取られたのは1件）です。 ※ 前2つは val 由来、最後は確定評価。混ぜて言わないこと
実際の精度は？
実際の精度は 73.0%(通知の至近到達率)
至近到達率＝1.5m以内に来る危険な車のうち、強い警告が届いた割合です。
⚠️ E1の「97〜100%」と混同しないでください
別の層の数字です。
層 指標 値
知覚層(SELD) 検出率 97〜100%
知覚層 総合F値 91.3%
通知層 至近到達率（因果） 73.0%
どれぐらいの精度を目指すのか。 実録で、合成からどれだけ落ちるかを測り、確認して目標を設定する。
目標を置くと、達成しようとして測り方が歪みます。**だから目標なしで測り、落ち幅をそのまま報告します
不可聴領域は録れるのか
一応モードで96kHzが選べるか確かめる（人間の可聴域は20Hxから20khz）