## Slide 1
収録の流れ
1地点あたり6つの手順。この骨格は全210回で共通。
① 前日
15分
設定を家で
全部固定する
›
② 到着
2分
定位置に立つ
›
③ 儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
›
④ 本番
20〜30秒 × n
無言。
1通過＝1テイク
›
⑤ 直後
30秒
5秒数えてから
声で記録
›
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
③ 儀式の中身
1
手拍子を1回
録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒
何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ
マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
↻ 通るたびに繰り返す

## Slide 2
収 録 の 流 れ
1地点あたり6つの手順。④だけをテイクごとに繰り返す。
①
前日
15分
設定を家で全部固定する
②
到着
2分
定位置に立つ
③
儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
④
本番
20〜30秒 ×n
無言。1通過＝1テイク
⑤
直後
30秒
5秒数えてから声で記録
⑥
確認
5分
その場で再生して品質確認
↻ 車が通るたびに④を繰り返す
③ 儀式の中身 セッション冒頭に1回・90秒
1
手拍子を1回
録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒
何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ
マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに 半日
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
14