## Slide 1
どんな音を、どれだけ録るのか
検出対象の8種類を、屋外で計210クリップ分録音。
サイレン
クラクション
バック音
自転車ベル
車
踏切・列車
キックボード
バイク
区分
本数
中身
A 走行車
20
横2.0〜3.2mを10本(うち後方から6本以上) / 横5.0〜15mを10本
B 弱点
20
EV・HVの接近5 / 停車 → 発進5 / 自転車の至近通過5 / 見通し不良の角5
C 負例
20
静穏6 / 繁華街・工事6 / 雨上がり4 / 風あり4 ＝ 鳴ってはいけない場面
D 警告音
20
実在の踏切8 / バック音の統制4 / サイレンの遭遇待ち4 / クラクションの統制4
E キックボード
20
横1.0 / 1.2 / 1.5m × 速度2段 × 左右＝12 / 後方4 / 前方4
F バイク
10
交通量の多い道での待ち受け録音
歩行対比
100
5条件×10反復を、止まって録る / 歩いて録るの対で比較
これに加えて、鳴ってはいけない場面の連続録音を100分以上。「1時間あたり何回の誤警告か」を出すために必要。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告