## Slide 1
提案手法② — 通知層(最接近の予測で出し分け)
距離のしきい値ではなく、このまま進むとどこまで近づくか(最接近)を予測して段階を決める
至近警告 : 予測最接近1.3m以内・2.5秒以内が4フレーム
注意 : 予測最接近1.6m以内・4.0秒以内が4フレーム
抑制 : 横を通り過ぎるだけの対象は鳴らさない
※ 予測が出せないときの保険
推定距離 1.5m(至近警告) / 3.2m(注意)を切ったら
2フレームで通知
※ 距離を使うのは車の走行音・キックボード・バイクの
3クラス(サイレンなど他5クラスは検出したら即通知)
同じ「近づく」でも、鳴らすのは片方だけ
横を通り過ぎる → 鳴らさない
方位が横に流れる
最接近
正面に来る → 至近警告
方位が変わらないまま近づく
歩行者
点線の円 ＝ 距離しきい値(保険)
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 2
①その結果
車を「対向型」と「すり抜け型」に分けて、比較。
どんな車か
型
件数
前
今
危ない(1.5m以内)
対向
460
強い警告 81%
90%
危ない(1.5m以内)
すり抜け
43
強い警告 77%
93%
鳴らすべきでない(3.2m超)
対向
52
黙れた 33%
71%
鳴らすべきでない(3.2m超)
すり抜け
501
黙れた 62%
64%
結果
危ない車には強く鳴るようになり、鳴らすべきでない対向車では黙るようになった。
弱点
すり抜けていく安全な車での無駄鳴りは、62→64%と
ほぼ改善していない。
※型の分け方 : 正解の軌跡で、最接近の2.5〜1.5秒前の方位変化率が0.10 rad/s未満なら対向型、以上ならすり抜け型
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 3
④触覚デモを動かした
実機で振動
使ったもの：Joy-con4本・Wiiリモコン1本・Unity 6.6
鳴らす中身：62場面（歩道・実地図・評価用）
通知は全て本物のモデル出力
伝え方：強＝4連打 / 中＝2発 / 警告音＝1発
この先に作る首元デバイス(構想)
首
歩く向き(前)
振動子5個＋4chマイクを同じバンドに載せる
鳴っている位置で方向を、鳴り方で危険度を伝えます。
マイクと振動子を同じバンドに載せるので、
「マイクから見た右」と「体から見た右」が一致。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
3つの震え方 実際の長さと間隔
強
至近警告
中
注意
警告
サイレン等

## Slide 4
④同じ場面で、鳴る車と鳴らない車
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
使ったもの : Joy-con4本・Wiiリモコン1本・Unity 6.6
伝え方 : 強＝4連打 / 中＝2発 / 警告音＝単発のパルス
0s
2s
4s
6s
8s
10s
車① 正面から来る
横1.2m・約34km/h
車② 後ろから追い越す
横4.5m・約46km/h
最接近4.5m
振動
車①：正面から来る車
方位が変わらないまま近づくため、最接近の0.8秒前に
強く鳴る。通過後は中に下がる。
車②：後ろから追い越す車
横4.5mを通り過ぎるだけなので、最接近(8.5s)まで
一度も鳴らない。
中
強
最接近1.2m
最接近の0.8 秒前
4.2s に最初の振動
抑制(鳴らさない)
※ 通知は本物の検出層の出力（正解の位置から作ったオラクル版ではない）。通知規則は v4.3。

## Slide 5
どんな音を、どれだけ録るのか
検出対象の8種類を、屋外で計210本録音。
サイレン
クラクション
バック音
自転車ベル
車
踏切・列車
キックボード
バイク
区分
本数
中身
A 走行車
20
横2.0〜3.2mを10本(うち後方から6本以上) / 横5.0〜15mを10本
B 弱点
20
EV・HVの接近5 / 停車 → 発進5 / 自転車の至近通過5 / 見通し不良の角5
C 負例
20
静穏6 / 繁華街・工事6 / 雨上がり4 / 風あり4 ＝ 鳴ってはいけない場面
D 警告音
20
実在の踏切8 / バック音の統制4 / サイレンの遭遇待ち4 / クラクションの統制4
E キックボード
20
横1.0 / 1.2 / 1.5m × 速度2段 × 左右＝12 / 後方4 / 前方4
F バイク
10
交通量の多い道での待ち受け録音
歩行対比
100
5条件×10反復を、止まって録る / 歩いて録るの対で比較
これに加えて、鳴ってはいけない場面の連続録音を100分以上。「1時間あたり何回の誤警告か」を出すために必要。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 6
どこで、どんな条件で録るのか
場所を変えないと録れない音があり、天候の条件も決めてある。
6か所を回る
静かな道(交通量の少ない住宅路)
交通量の多い道(車・バイク)
繁華街(雑踏＝鳴ってはいけない場面)
工事現場の近く(高い騒音)
見通しの悪い角(塀のある交差点)
実在の踏切(時刻表どおり＝確実)
録るときのルール
中止の基準 : 風速3m/sを超える日と雨の日は録らない
装着 : ヘルメット。静止で統一、歩行対比だけ歩行。
録音設定 : 家で全部固定し、現地で押すのは録音ボタンのみ
記録 : イベントごとに車種・速度・横距離をスマホの表に手打ち
記録方法
速度：徐行〜約30km/h
歩道
車
横距離 2.0〜3.2m(鳴るべき車) / 5〜15m(鳴ってはいけない車)
装着者(頭上に4方向マイク)
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告

## Slide 7
収録の流れ
1地点あたり6つの手順。この骨格は全地点で共通。④だけを通るたびに繰り返す。
① 前日
15分
設定を家で
全部固定する
›
② 到着
2分
定位置に立つ
水準器を確認
›
③ 儀式
60秒
騒音計と並べて
無言で60秒
›
④ 本番
20〜30秒 × n
無言で待つ
1通過＝1テイク
›
⑤ 直後
30秒
5秒待って停止
スマホに手打ち
›
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
③ 儀式 と ④ 本番のやり方
1
騒音計と並べて無言で60秒
何デシベルだったかの基準を取る
2
初日だけ、正面で手拍子1打
マイクの正面のズレを度で読む。±10°超は補正
3
録音とストップウォッチを同時に開始
真横に来たらラップ。声は出さない
帰宅後、その日のうちに
録音を変換し、騒音計の値で音量を較正する
波形とラップから最接近を決め、10秒に切り出す
スマホの表を注釈CSVにまとめる
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
↻ 通るたびに繰り返す

## Slide 8
機材購入の相談
購入をお願いしたい品目
Zoom H3-VR(4方向マイク)
本体。右の条件を一体型で満たす現実的な機種
風防
騒音計(平均音量LAeqが出るもの)
学内でお借りできれば購入は不要
小物(ヘルメット・変換金具・microSDカード 64GB)
自費でもまかなえる範囲
この機種を選んだ理由
上下を含む4方向で録れる
ステレオでは高さの軸が無く、学習データと形式が合わない。
96kHzで録れる
40kHz帯まで原本に残せる（探索用。超音波の検出は主張しない）。
音量の自動調整をoffにできる
録音中に変わると、何デシベルだったかを計算できない。
身に着けて持ち歩ける重さ
6か所を歩いて回る。公道では三脚を立てない方針。
マイクが較正済み
自作だと、誤差がモデルのせいかマイクのせいか分からない。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告