## Slide 1
9/15 ゼミ — 夏ゼミの振り返りと、お願いが1件
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
1
夏ゼミでいただいた意見にどう応えたかをご報告し、最後に機材のお願いを1件させてください。
1. 振り返り
いただいた意見と、その後
質疑5件・Slackコメント3件のすべてに対応しました
約束したことを果たしました
すり抜けと対向を方位の変化率で区別する（2〜4枚目）
触覚デモを動かしました
Joy-conで実際に振動させました（5枚目）
2. お願い（1件だけ）
実環境の評価で使う4方向マイクを、
レンタルではなく購入でお願いしたい
機種は Zoom H3-VR（アンビソニックスマイク）
9月末〜11月に屋外で計210回の録音を行います。なぜ購入なのかを6〜10枚目でご説明します。
承認をいただきたいのは2番だけです。1番はご報告です。
研究の目的（再掲）
屋外の危険な音を8種類検出し、種類・方向・距離から危険度を3段階に分けて、首元の振動で難聴の方に伝えるシステムの構築。行動の判断は本人に委ねます。

## Slide 2
いただいた意見と、その後
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
2
質疑5件とSlackコメント3件、すべてに手を動かしました。
いただいた意見
やったこと
状態
Q 方向まで分かるのに、なぜ方向を教えないのか
伝える設計です。付録でご説明しました
説明済
Q すり抜けと対向が同じ警告になり区別できないのでは
方位の変化率で区別する仕組みを実装（3〜4枚目）
完了
Q 学習データでの評価は。どういう結果か
全数値を記録と照合。複数車を低く言っていたと判明
訂正済
Q デバイス試作は修士を見越した想定か
はい。振動デバイスを研究の範囲に入れました
決定
Q 未踏事業に挑戦してもよいのでは
応募時期を調査（2027年度は11月ごろエントリー）
調査済
S 全盲・弱視向けの振動デバイスにノウハウがある
先行研究を調査。首元は4〜6方向が現実的と判明
調査済
S 研究上はとりあえず全方位を録ってみては
記録紙に前方の欄を追加。前方も記録します
反映済
S Joy-conとUnityで簡単に作ってみては
作りました。9/2に実機で振動成功（5枚目）
完了
赤枠の2件＝この場でご説明したいものです。

## Slide 3
約束したこと：すり抜けと対向を、どう区別するか
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
3
夏ゼミで「三角関数で区別する」とお答えした件です。
装着者から見た「方向」の変わり方
装着者
対向型
方位が変わらない
すり抜け型
方位が速く変わる
判定に使うのは、最接近の2.5〜1.5秒前の区間
救済ルートを1本足した
次の3つが4フレーム続いたら、強い警告の候補として救い上げます。
1
方位がほとんど変わらない
|dθ/dt| ≤ 0.10 rad/s
2
距離が縮んでいる
頑健な傾きがマイナス
3
15m以内にいる
距離ゲート
船の衝突回避と同じ原則です。方位が変わらないまま近づいてくる相手は、衝突コースにいます。
なぜ15mで切るのか
方位の変化率は距離の2乗に反比例します。遠くをまっすぐ通り過ぎる安全な車も「方位が変わらない」ように見えるので、距離で切らないと遠い車まで強い警告になります。

## Slide 4
その結果
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
4
車を「対向型」と「すり抜け型」に分けて、前の版と比べました。
どんな車か
型
件数
前（v4.1）
今（v4.2）
危ない（1.5m以内）
対向
460
強い警告 81%
90%
危ない（1.5m以内）
すり抜け
43
強い警告 77%
93%
鳴らすべきでない（3.2m超）
対向
52
黙れた 33%
71%
鳴らすべきでない（3.2m超）
すり抜け
501
黙れた 62%
64%
読み方
危ない車には強く鳴るようになり、鳴らすべきでない対向車では黙るようになりました。
残っている弱点（正直に）
すり抜けていく安全な車での無駄鳴りは、62→64%とほぼ改善していません。
※ 合成データ・調整用の新しい検証セット（1,800本）での値です。
※ 卒論に載せる確定評価とは別枠です。また、中間発表で述べた数値とは測り方が違うため、比較できません。
※ 何を試すか・どう選ぶか・何をもって採用とするかは、結果を見る前に文章で固定しました。

## Slide 5
触覚デモを動かしました
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
5
「Joy-conとUnityで簡単に作ってみては」というSlackの助言をそのまま実行しました。
9/2 実機で振動しました
使ったもの：Joy-con と Unity 6.6。ハンダごて不要・部品の購入ゼロ
鳴らす中身：本物のモデル出力5本と、自作した歩道のシナリオ3本
伝え方：強＝4連打／中＝2発／警告音＝単発のパルス
作った3本の歩道シナリオ
2.0m
強く鳴る
2.8m
中くらい
3.5m
鳴らさない
同じ場面で距離だけを変え、鳴り方の違いを体で確かめられます。
この先に作る首元デバイス（構想）
首
歩く向き（前）
振動子5個＋4chマイクを同じバンドに載せる
鳴っている位置が、そのまま音の方向になります。
マイクと振動子を同じバンドに載せるので、「マイクから見た右」と「体から見た右」が一致します。頭の向きを測るセンサーが要りません。

## Slide 6
どんな音を、どれだけ録るのか
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
6
検出対象の8種類を、屋外で計210回ぶん録ります。内訳は録る前に固定してあります。
サイレン
クラクション
バック音
自転車ベル
車
踏切・列車
キックボード
バイク
区分
本数
中身
A 走行車
20
横2.0〜3.2m を10本（うち後方から6本以上）／横5〜15m を10本
B 弱点
20
EV・HVの接近5／停車→発進5／自転車の至近通過5／見通し不良の角5
C 負例
20
静穏6／繁華街・工事6／雨上がり4／風あり4 ＝鳴ってはいけない場面
D 固定・機会
20
実在の踏切8／バック音の統制4／サイレン等の遭遇待ち8
E キックボード
20
横1.0/1.2/1.5m × 速度2段 × 左右＝12／後方4／前方4
F バイク
10
交通量の多い道での待ち受け（自分では走らせない）
歩行対比
100
5条件×10反復を、止まって録る／歩いて録るの対で比較
これに加えて、鳴ってはいけない場面の連続録音を100分以上。「1時間あたり何回の誤警告か」を出すために必要です。

## Slide 7
どこで、どんな条件で録るのか
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
7
場所を変えないと録れない音があり、天候の条件も決めてあります。
6か所を回ります
静かな道（交通量の少ない住宅路）
交通量の多い道（車・バイク）
繁華街（雑踏＝鳴ってはいけない場面）
工事現場の近く（高い騒音）
見通しの悪い角（塀のある交差点）
実在の踏切（時刻表どおり＝確実）
録るときの決めごと
中止の基準：風速3m/sを超える日と雨の日は録らない
装着：全テイク、止まった状態で胸に装着して統一
録音設定：家で全部固定し、現地で押すのは録音ボタンだけ
記録：1テイクごとに車種・速度・横距離・騒音計の値を紙に書く
車を記録するときの位置関係
速度：徐行〜約30km/h
車
→
横距離 2.0〜3.2m ／ 5〜15m
装着者（胸に4方向マイク・静止）

## Slide 8
1回の収録の流れ
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
8
1テイクあたり6つの手順。この骨格を全210回で共通にします。
① 前日
15分
設定を家で全部固定する
›
② 到着
2分
定位置に立つ
›
③ 儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
›
④ 本番
20〜30秒
無言。1通過＝1テイク
›
⑤ 直後
30秒
5秒数えてから声で記録
›
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
③ 儀式の中身（90秒）
1
手拍子を1回 録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒 何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む（注釈）
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
この一連の流れは、9/1に手元で通し確認まで済ませてあります。機材が届いたその日から本番に入れます。

## Slide 9
なぜ「何回で終わるか」が読めないのか
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
9
210回のうち、自分の都合だけでは録れないものが揃っています。
天候を待つ
8本
雨上がり4本・風のある日4本を
録ると決めてあります
その天気になるまで録れません
遭遇を待つ
8本
サイレン・クラクションは
自分では鳴らせません
「0本でも成立」と決めた枠です
人の予定が要る
10本
EV・HVの接近と停車→発進は
協力者に運転してもらいます
大学駐車場の許可も要ります
さらに、風速3m/sを超える日と雨の日は録らないと決めています。
9月から10月は台風と秋雨の時期です。借りている期間がまるごと空振りになることが、十分に起こり得ます。
つまり、210回は「まとめて3日で片づける」ことができません。
晴れた日・協力者の空いた日・雨上がりの日を、9月末から11月中旬にかけて拾い集める形になります。

## Slide 10
お願い：マイクは「レンタル」ではなく「購入」で
2026/09/15
振り返り
実録の計画
お願い
10
前の4枚のとおり、天候と人の都合に合わせて、2か月半のあいだ何度も現場に出ることになります。
1
測定の条件がそろう
音量の基準合わせは、同じ1台なら最初に1回やれば210回すべてに通ります。借りると毎回ちがう個体になり、やり直すたびに測定条件が変わります。
2
天候と機会に合わせて、いつでも出られる
雨上がりの日も、風の日も、協力者の空いた日も、手元にあれば出られます。借りている期間に合わせて天気を待つことはできません。
3
修士の測定の基準器になる
修士でデバイスを作ると自前のマイクが要りますが、その正しさは較正済みの機材と同じ場面を録って突き合わせる以外に確かめようがありません。
なぜこの機種なのか
上下も含めた4方向を同時に録れる機種は、ZOOMの現行品では2つだけです。
H3-VR
166g
これ。4方向で録れる機種で最軽量
H8＋専用カプセル
576g＋
同じことはできるが、胸に着けるには重い
ほかの機種は全部ステレオ方式で、
高さの軸がありません。学習に使ったデータと形式が合わず、モデルに入力できません。
承認をいただけたら、すぐ発注して9月末に受け取り、動作確認とリハーサルを経て10月から本番に入ります。
12月末までに解析まで終える計画です。1月からは執筆に専念します。