## Slide 1
④ 同 じ 場 面 で 、 鳴 る 車 と 鳴 ら な い 車
助言どおりJoy-conとUnityで作り、9/2に実機で振動した。1本のクリップの中に、鳴る車と鳴らない車が両方入っている。
使ったもの
SwitchのJoy-con と Unity 6.6（ハンダごて不要・部品購入ゼロ）
伝え方
強＝4連打 ／ 中＝2発 ／ 警告音＝単発のパルス
0s
2s
4s
6s
8s
10s
車① 正面から来る
横1.0m・30km/h
注意（中）
至近警告（強）
最接近 1.0m
車② 後ろから追い越す
横4.5m・40km/h
抑制（鳴らさない）
最接近 4.5m
振動
4.0s に最初の振動
最接近の 2.0 秒前
車①：正面から来る車
方位が変わらないまま近づくので、最接近の2秒前に強く鳴る。
車②：後ろから追い越す車
横4.5mを通り過ぎるだけなので、一度も鳴らない。
※ このクリップは正解の軌跡を入力にした動作確認（オラクル）。モデル出力ではない。
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
11