## Slide 1
収 録 の 流 れ
1地点あたり6つの手順。④だけをテイクごとに繰り返します（1通過＝1テイク）。
① 前日
15分
設定を家で全部固定する
›
② 到着
2分
定位置に立つ
›
③ 儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
›
④ 本番
20〜30秒 ×n
無言。1通過＝1テイク
›
⑤ 直後
30秒
5秒数えてから声で記録
›
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
↻ 通るたびに繰り返す
③ 儀式の中身（90秒・セッション冒頭に1回）
1
手拍子を1回 録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒 何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む（注釈）
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
この流れは9/1に手元で通し確認まで済ませてあります。 機材が届いたその日から本番に入れます。
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
14