## Slide 1
夏 ゼ ミ の 振 り 返 り
いただいた4件すべてに手を動かしました。
狭いところをすり抜けていく車と対向してくる車が、同じ至近警告になって区別できないのではないか
8・9枚目
→
方位の変化率で区別する仕組みを実装。危ない対向車への強い警告は 81→90%、鳴らすべきでない対向車で黙れた割合は 33→71%。
振動による方向指示のデバイスは、全盲や弱視の方向けの製品やノウハウもいろいろあるので、参考になるかもしれません
調査済
→
先行研究を調査。腰の振動子は間隔107mmで8方向を98%当てられるが、72mmでは74%に落ちる。首は腰より鈍いので、首元は4〜6方向が現実的と分かった。
前方を検出対象外としているが、研究上はとりあえず全方位録ってみるでいいのでは。データを見たら思いがけないことが分かるかも
反映済
→
記録紙に前方イベントの欄を追加した。マイクは最初から全方位録っているので追加費用はゼロ。採点では既定で除外し別集計にする（録らなければ二度と取れないため）。
振動デバイスを一から作るとハードルが高そう。Joy-conとUnityとかで簡単に作ってみてもいいかも
10枚目
→
そのとおりに作った。9/2に実機で振動成功。ハンダごて不要・部品の購入ゼロ。通知層の出力をそのまま振動に変えている。
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
7