## Slide 1
夏 ゼ ミ の 振 り 返 り
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
7
いただいた4件すべてに手を動かしました。 この後、1件ずつご説明します。
①
狭いところをすり抜けていく車と対向してくる車が、同じ至近警告になって区別できないのではないか
8・9枚目
→
方位の変化率で区別する仕組みを実装した
②
振動による方向指示のデバイスは、全盲や弱視の方向けの製品やノウハウもいろいろある
10枚目
→
先行研究を調べ、首元は4〜6方向が現実的と分かった
③
前方を検出対象外としているが、研究上はとりあえず全方位録ってみるでいいのでは
10枚目
→
記録紙に前方の欄を追加した（追加費用はゼロ）
④
振動デバイスを一から作るとハードルが高そう。Joy-conとUnityとかで簡単に作ってみてもいいかも
11枚目
→
作った。9/2に実機で振動した

## Slide 2
②③ 触 覚 の 先 行 調 査 と 、 前 方 の 記 録
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
10
どちらもご助言のとおりに動きました。②は調査、③は収録前に決めました。
② 触覚で方向は、どこまで伝わるのか
腰の振動ベルトで測った先行研究の値
並べ方
方向を当てられた割合
8個・間隔 107mm
98%
12個・間隔 72mm
74%
間隔が狭くなると急に落ちる
首回りは35〜40cmしかないので、8方向にすると間隔45〜50mm。
これは腰で74%に落ちた間隔より狭く、しかも首は腰より鈍い。
→ 首元は 4〜6方向 が現実的
いまの構想は振動子5個。この範囲に収まっている。
※ レビュー論文からの引用。卒論に載せる前に原典で確認する。
③ 前方も記録する（8/30に決定）
マイクは最初から全方位を録っているので、追加の費用も手間もゼロ。
変えるのは記録紙だけ
前方のイベントも1行書く。それ以外は何も変えない
採点では既定で除外する
別の列に入れて別集計。前方は通知の対象外という前提は保つ
110本の内訳は動かさない
録る前に決めた配分（A〜F）はそのまま
録らなければ二度と取れない
解析の段階なら後から外せるが、録音は撮り直せない
データを見て思いがけないことが分かる可能性を、残しました。