## Slide 1
す り 抜 け と 対 向 を 、 ど う 区 別 す る か
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
8
夏ゼミで「三角関数で区別する」とお答えした件。方位の変化率で分ける。
装着者から見た「方向」の変わり方
装着者
対向型
方位が変わらない
すり抜け型
方位が速く変わる
判定に使うのは、最接近の 2.5〜1.5 秒前の区間
救済ルートを1本足した 3つが4フレーム続いたら
1
方位がほとんど変わらない
|dθ/dt| ≤ 0.10 rad/s
2
距離が縮んでいる
頑健な傾きがマイナス
3
15m 以内にいる
距離ゲート
船の衝突回避と同じ原則。方位が変わらないまま近づいてくる相手は、衝突コースにいる。
なぜ15mで切るか
方位の変化率は距離の2乗に反比例する。遠くをまっすぐ通り過ぎる安全な車も「方位が変わらない」ように見えるため、距離で切らないと遠い車まで強い警告になる。

## Slide 2
そ の 結 果
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
9
危ない車には強く鳴るようになり、鳴らすべきでない対向車では黙るようになった。
0
50
100%
危ない車（最接近 1.5m 以内） 強い警告が届いた割合
対向型
n=460
81
+9 pt
90%
すり抜け型
n=43
77
+16 pt
93%
鳴らすべきでない車（最接近 3.2m 超） 黙っていられた割合
対向型
n=52
33
+38 pt
71%
すり抜け型
n=501
62
+2 pt
64%
読み取り
方位の変化率を使う経路を足したことが、両方の型で効いた。
残っている弱点
すり抜けていく安全な車での無駄鳴りは、ほぼ変わっていない。
合成データ・調整用の検証セット（1,800本）での値。確定評価とは別枠。

## Slide 3
触 覚 デ モ を 動 か し た
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
10
「Joy-conとUnityで作ってみては」という助言を、そのまま実行した。
実機で振動した 9/2
SwitchのJoy-con と Unity 6.6
ハンダごて不要・部品の購入ゼロ
本物のモデル出力5本＋自作シナリオ3本
対向とすり抜けの場面も含む
強＝4連打／中＝2発／警告音＝単発
パルスの数で危険度を表す
距離だけを変えた3本のシナリオ
2.0m
強く鳴る（4連打）
2.8m
中くらい（2発）
3.5m
鳴らさない
同じ場面で最接近距離だけを変え、鳴り方が切り替わるところを体で確かめた。
この先に作る首元デバイス 構想・未実装
首
歩く向き（前）
振動子5個と4chマイクを、同じバンドに載せる。
「マイクから見た右」と「体から見た右」が一致するので、頭の向きを測るセンサーが要らない。

## Slide 4
ど ん な 音 を 、 ど れ だ け 録 る の か
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
11
検出対象の8種類を、屋外で計210回ぶん録る。内訳は録る前に固定してある。
サイレン クラクション バック音 自転車ベル 車 踏切・列車 キックボード バイク
区分
本数
中身
A 走行車
20
横2.0〜3.2mを10本（うち後方から6本以上）／横5〜15mを10本
B 弱点
20
EV・HVの接近5／停車→発進5／自転車の至近通過5／見通し不良の角5
C 負例
20
静穏6／繁華街・工事6／雨上がり4／風あり4 ＝鳴ってはいけない場面
D 固定・機会
20
実在の踏切8／バック音の統制4／サイレン等の遭遇待ち8
E キックボード
20
横1.0/1.2/1.5m × 速度2段 × 左右＝12／後方4／前方4
F バイク
10
交通量の多い道での待ち受け
歩行対比
100
5条件×10反復を、止まって録る／歩いて録るの対で比較
これに加えて、鳴ってはいけない場面の連続録音を100分以上。 「1時間あたり何回の誤警告か」を出すために要る。

## Slide 5
ど こ で 、 ど ん な 条 件 で 録 る の か
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
12
場所を変えないと録れない音があり、天候の条件も決めてある。
6か所を回る
静かな道（交通量の少ない住宅路）
交通量の多い道（車・バイク）
繁華街（雑踏＝鳴ってはいけない場面）
工事現場の近く（高い騒音）
見通しの悪い角（塀のある交差点）
実在の踏切（時刻表どおり＝確実）
録るときの決めごと
中止の基準
風速3m/s超と雨の日は録らない
装着
ヘルメットに装着。全テイク静止で統一
録音設定
家で全部固定し、現地で押すのは録音ボタンだけ
記録
1テイクごとに車種・速度・横距離・騒音計の値を紙に書く
車を記録するときの位置関係 速度：徐行〜約30km/h
車
→
横距離 2.0〜3.2m（鳴るべき車）／ 5〜15m（鳴ってはいけない車）
装着者（頭上に4方向マイク・静止）

## Slide 6
収 録 の 流 れ
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
13
1テイクあたり6つの手順。この骨格を全210回で共通にする。
① 前日
15分
設定を家で全部固定する
② 到着
2分
定位置に立つ
③ 儀式
90秒
手拍子・騒音計・ベル4方位
④ 本番
20〜30秒
無言。1通過＝1テイク
⑤ 直後
30秒
5秒数えてから声で記録
⑥ 確認
5分
その場で再生して品質確認
③ 儀式の中身 90秒
1
手拍子を1回
録音と動画の時刻を合わせる
2
騒音計と並べて無言で60秒
何デシベルだったかの基準を取る
3
ベルを前後左右から1打ずつ
マイクの正面と体の正面のズレを測る
帰宅後、その日のうちに
録音を学習データと同じ形式に変換する
1件ずつの10秒クリップに切り出す
紙の記録を表に打ち込む
検査スクリプトで形式ミスを機械的に見つける
この流れは9/1に手元で通し確認まで済ませてある。 機材が届いたその日から本番に入れる。

## Slide 7
機 材 購 入 の 相 談
2026/09/15
近況報告
研究の前提
振り返り
実録の計画
相談
まとめ
14
実環境で210回録るために、満たさなければならない条件が5つある。
購入をお願いしたい品目
Zoom H3-VR（4方向マイク）
本体。右の条件を満たす唯一の機種
騒音計（平均音量が出るもの）
学内でお借りできれば購入は不要
小物（ハーネス・変換金具ほか）
自費でもまかなえる範囲
※ 見積りは別紙でご用意しています
この機種を選んだ理由 ZOOMの現行10機種を確認
上下を含む4方向で録れる
ステレオでは高さの軸が無く、学習データと形式が合わない
96kHz で録れる
バックする車が出す40kHzの超音波を、同じ録音で拾うため
音量の自動調整を切れる
録音中に変わると、何デシベルだったかを計算できない
身に着けて持ち歩ける重さ
6か所を歩いて回る。公道では三脚を立てられない
マイクが較正済み
自作だと、誤差がモデルのせいかマイクのせいか分からない
4方向で8機種が外れ、残る1機種は576gで重い。該当はH3-VRだけ。