## Slide 1
機 材 購 入 の 相 談
購入をお願いしたい品目
Zoom H3-VR（4方向マイク）
本体。右の条件を満たす唯一の機種
騒音計（平均音量が出るもの）
学内でお借りできれば購入は不要
小物（ハーネス・変換金具ほか）
自費でもまかなえる範囲
※ 見積りは別紙でご用意しています
この機種を選んだ理由
録音機に必要な条件を5つ決め、ZOOMの現行10機種を確認しました。
上下を含む4方向で録れる
ステレオでは高さの軸が無く、学習データと形式が合わない
96kHzで録れる
バックする車が出す40kHzの超音波を、同じ録音で拾うため
音量の自動調整を切れる
録音中に変わると、何デシベルだったかを計算できない
身に着けて持ち歩ける重さ
6か所を歩いて回る。公道では三脚を立てられない
マイクが較正済み
自作だと、誤差がモデルのせいかマイクのせいか分からない
4方向で8機種が外れ、残る1機種は576gで重い。該当はH3-VRだけ。
2026/09/15
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
14