## Slide 1
検 証 ― 通 知 層 （ 危 険 な 接 近 を 伝 え ら れ た か ）
確定評価セット（学習・検証に未使用の1,800クリップ）／危険な車508台／採点器・分母は同一。規則だけを差し替えて比較
距離しきい値のみ
最接近の予測
1.5m以内まで来る車への至近警告
69.9%
85.0%
警告から最接近までの余裕（中央値）
0.00秒
0.80秒
余裕が0.5秒以上あった割合
0.6%
65.3%
安全な車を鳴らさなかった割合
90.4%
85.2%
安全な車への誤った至近警告
1.3%
3.7%
静音なキックボードへの至近警告 88.7%（距離しきい値のみで測定。確定評価の通知採点は車が対象のため、最接近予測での値は未測定）
何が変わったか
旧方式は中央値で最接近のちょうどその瞬間に鳴っていた＝間に合っていない
代償
早く鳴らすことと、余計に鳴らさないことは両立しない。抑制が5ポイント下がり、誤った至近警告が増える
実時間で動かすと
上の値は判定時刻より後の音も参照している。各時刻までの音だけで判定すると75.0%（因果学習後）
「全部鳴らす」でも「近づくまで黙る」でもなく、鳴らす相手と鳴らす時刻を選べることを数値で確認した