## Slide 1
提案手法① ― 2層の構成
2026/08/30
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
8
音を聞いて「何が・どこに」を出す層と、それを「いつ・どの強さで伝えるか」に変える層に分けた。
入力：FOA 4ch
知覚層（SELD＋SDE）
8クラスの検出・方向・距離を0.1秒ごとに推定
出す情報
種類 ・ 方位 ・ 距離
本研究で距離の出力を1軸追加
通知層（3段階）
このまま進むとどこまで近づくかを予測し、
至近警告 / 注意 / 抑制に振り分ける
出す情報
至近警告 ・ 注意 ・ 抑制
本研究の中核
首元振動デバイス
鳴る位置で方向を、鳴り方で危険度を伝える
出す情報
首元の振動
構想・未実装
危険のたびに全部鳴らすと使い物にならない。通知の頻度そのものを設計対象にしている

## Slide 2
提案手法② ― 通知層（最接近の予測で出し分け）
2026/08/30
背景・目的
基礎知識
関連研究
提案手法
検証
今後・まとめ
9
距離のしきい値ではなく、このまま進むとどこまで近づくか（最接近）を予測して段を決める。
至近警告
予測最接近 1.0m以内 ・ 2.5秒以内
が4フレーム
注意
予測最接近 2.0m以内 ・ 4秒以内
が4フレーム
抑制
横を通り過ぎるだけの対象
は鳴らさない
※ 予測が出せないときの保険
推定距離 1.5m（至近警告）/ 3.2m（注意）を切ったら2フレームで通知
※ 距離を使うのは 車の走行音・キックボード・バイク の3クラス
サイレンなど残り5クラスは距離を使わず、検出したら通知
※ 同じ物体かは前フレームとの方位±60°で近似判定（物体追跡ではない）
同じ「近づいてくる」でも、鳴らすべき相手は片方だけ
歩行者
横を通り過ぎる → 鳴らさない
方位が横に流れる
正面に来る → 至近警告
方位が変わらないまま近づく
点線の円 ＝ 保険の距離しきい値
方位が変わらないまま近づく相手＝衝突コース