## Slide 1
①すり抜けと対向を、どう区別するか
装着者から見た「方向」の変わり方
装着者
判定は毎フレーム、直近0.5秒の方位の傾きで行う（最接近がいつかは知らない）
追加ルート(4フレーム)
1
方位がほとんど変わらない
|dθ/dt| ≤ 0.10 rad/s
2
距離が縮んでいる
直近0.5秒の距離の傾き(最小二乗)がマイナス
3
15m以内にいる
距離ゲート
船の衝突回避と同じ原則(CBDR)。
方位が変わらないまま近づいてくる相手は、衝突コースに
いると判断。
なぜ15mで切るのか
方位の変化率は距離の2乗に反比例。遠くをまっすぐ通り過ぎる安全な車も「方位が変わらない」ように見えるため、距離で切らないと遠い車まで強い警告になる。
まとめ
相談
実録の計画
振り返り
研究の前提
近況報告
対向型
方位が変わらない
すり抜け型
方位が速く変わる
遠いうちは緑も動かない
→ 15mで切る理由
■ 等しい時間間隔の車の位置